č.j. Výst.759/2007/Lab.- 328,   vyřizuje: Labajová Simona                                        V Návsí 30.10.2007

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Územní rozhodnutí  č. 100/2007

Obecní úřad v Návsí, stavební úřad, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č.68/2007 Sb., (dále jen „stavební zákon“), vydává na žádost Obce Návsí, 739 92 Návsí č.p. 327 (dále jen žadatel),  který má v tomto řízení postavení účastníka řízení dle § 27 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č. 403/2005 Sb. (dále jen „správní řád“),

podle ustanovení § 79, stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„Návsí - vodovod Harcov“ liniová stavba v Obci a katastrálním území Návsí.

Stavba bude řešit  hlavní vodovodní řád 1 z PE DN 80 a povede v místní komunikaci. Na tento řad jsou napojena řady 1-1, 1-2, 1-3 a 1-4 z PE DN 50 (převážně v místních komunikacích) v celkové délce 2054 m. Součástí akce bude i vodovodní odbočení pro domovní přípojky.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1.Stavba „Návsí - vodovod Harcov“ liniová stavba, v Obci a katastrálním území Návsí bude vedena  v trase:

-„ŘÁD 1“    PE DN 80 - na pozemcích p.č. 84, 1972, 85/1, 85/2, 86 – v k. ú. Hrádek, Obec Hrádek,

- na pozemcích p.č. 2876, 2886, 2869, 2885, 2889, 2892/1, 2895, 2923, 5145, 3335, 3315, 3314, 3308/4, 3065/1, 3087, 3053/1 – k.ú. Návsí, Obec Návsí, v celkové délce 1447 m

-„ŘÁD 1“    PE DN 50 - na pozemku p.č. 3026 – k.ú. Návsí, Obec Návsí, v celkové délce 73 m

-„ŘÁD 1-1“ PE DN 50 - na pozemku p.č. 3335 – k.ú. Návsí, Obec Návsí, v celkové délce 219 m

-„ŘÁD 1-2“ PE DN 50 - na pozemcích p.č. 3308/4, 2984/1 – k.ú. Návsí, Obec Návsí, v celkové délce

252 m

-„ŘÁD 1-3“ PE DN 50 - na pozemku p.č.  3065/1 – k.ú. Návsí, Obec Návsí, v celkové délce  36 m

-„ŘÁD 1-4“ PE DN 50 – na pozemku p.č. 3053/1 – k.ú. Návsí, Obec Návsí, v celkové délce 25 m

Trasy jsou zakresleny  ve  výkrese situace č. C-1 v měřítku 1:5000, která je dle § 9 odst.5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ověřenou  grafickou přílohou  rozhodnutí  o umístění stavby.

2.Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek a pozemek pro zařízení staveniště vymezují části výše uvedených pozemků v šířce trasy 2 m na každou stranu vedení vodovodu ve výše uvedených délkách v obci a katastrálním území Návsí.

3.Skrývku ornice ze stavebního pozemku  stavby provést tak, aby nedocházelo k narušení hydrologických

a odtokových poměrů v území, odnímat jen nejnutnější plochu ZPF, postarat se o její hospodárné využití tak aby nedocházelo  ke škodám na okolních pozemcích. Stavebník zajistí její zpětné rozprostření po vybudování stavby.

4.Přístup a příjezd ke stavbě je po stávajících místních komunikacích a dále po výše uvedených pozemcích trasy stavby. V případě poškození místních komunikací v důsledku výstavby, uvést tyto do původního stavu a během výstavby nebránit v průjezdnosti po místních komunikacích. Po dobu výstavby musí být místní komunikace průchozí, průjezdné a čisté.

5.Při umístění a výstavbě je nutno dodržet podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích:

- MěÚ Jablunkov, odbor ŽP – ZPF, Dukelská 144, Jablunkov, ze dne 4.7.2007:  souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:

1. odpady předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí ve smyslu zákona o odpadech,

2. odpady shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, zajistit přednostně jejich využití, sládkovat pouze odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný,

3. o vzniku a způsobu nakládání s odpady vést během stavby průběžnou evidenci v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou,

4. kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a s nebezpečnými odpady nakládat v souladu s ust. § 16 odst. 3 a § 12 a § 13 zákona o odpadech a ust. § 5 a § 25 vyhlášky,

5. zabezpečit odpady před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím živostní prostředí,

6. umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s odstraňováním odpadů.

Projekt pro stavební povolení na shora uvedenou stavbu bude předložen MěÚ Jablunkov k vyjádření ke stavebnímu řízení a bude obsahovat:

1. údaje o druzích, množství a způsobu nakládání s odpady, které při stavbě vzniknou,

2. průzkum trasy určené v rámci provádění stavby vodovodu k demolici z hlediska možného vzniku nebezpečných odpadů,

3. popis způsobů a postupů vzniku odpadů z částí stavby, které jsou nositeli nebezpečných vlastní nebo jsou samostatně využitelné.

Navržený způsob nakládání s odpady musí být v souladu s požadavky zákona o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.

Dále upozorňujeme, že pokud budou odpady vznikající v průběhu stavby shromažďovány (shromažďováním ve smyslu § 4 písm. f) zákona odpadech se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním) na pozemcích, jež nejsou ve vlastnictví Obce Návsí, je nutné toto projednat a odsouhlasit s vlastníkem dotčeného pozemku.

- MěÚ Jablunkov, odbor ŽP – LES, Dukelská 144, Jablunkov, ze dne 27.6.2007:  souhlasí za splnění následujících podmínek:

1. Výše uvedená stavba může být realizována na lesním pozemku parc. Č. 2876 v k.ú. Návsí a zároveň ve vzdálenostech od 1 m do 50 m od okraje lesních pozemků parc. Č. 2944, 2998, 2999 a 3000 vše v k.ú. Návsí a lesních pozemků parc. Č. 37/1, 37/2, 37/3, 87, a 89 v k.ú. Hrádek, určených k plnění funkcí lesa.

2. Jelikož se má stavba realizovat také přímo na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, to je na lesním pozemku parc. Č. 2876 v k.ú. Návsí, je třeba po nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění této stavby, ale ještě před vydáním rozhodnutí o stavebním povolení pro tuto stavbu, požádat MěÚ Jablunkov o dočasné odnětí příslušné části lesního pozemku parc. Č. 2876 a o trvalé omezení ve využívání funkcí lesa příslušné části předmětného lesního pozemku. Podle ustanovení § 16 odst. 1 lesního zákona podává orgánu státní správy lesů žádost o odnětí ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít.

3. V souvislosti s realizací výše uvedené stavby nebude prováděno žádné odlesňování na předmětném lesním pozemku.

4. Přebytečná zemina z výkopů nesmí být uložena na sousedních lesních pozemcích.

5. Po ukončení prací bude předmětný lesní pozemek uveden do původního stavu.

6. Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.

- MěÚ Jablunkov, odbor ŽP – ZPF, Dukelská 144, Jablunkov, ze dne 28.6.2007: souhlasí za splnění následujících podmínek:

a) co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území,

b) odnímat jen nejnutnější plochu ZPF,

c) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití,

d) učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,

e) provádět práce na pozemcích v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu,

f) provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,

g) projednat včas zamyšlené provádění prací se všemi vlastníka popřípadě nájemci dotčených pozemků.

- Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, ze dne 26. 6. 2007: k předloženému návrhu nemáme z hlediska provozního a odtokových poměrů námitek. Silniční most je kapacitní na stoletou vodu s převýšením větším jak 0,5 m. Požadujeme, aby spodní hrana chráničky potrubí nezasahovala pod úroveň stávající spodní hrany konstrukce mostu.

Dále požadujeme předložení dalšího stupně prováděcí dokumentace našemu vodohospodářskému provozu v Českém Těšíně.

- ČEZ Distribuce, a.s., stanovisko ze dne 11.12.2006 a ze dne 28.5.2007 : následující podmínky- stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000Sb, příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. Toto stanovisko zahrnuje i vyjádření k existenci zařízení vvn v majetku Skupiny ČEZ, o které není nutno dále samostatně  žádat. Žádáte-li v vyjádření o existenci energetických zařízení pro účely územního řízení, nebo stavebního povolení, pak pokud nebude požadováno připojení nového odběru elektrické energie, nebo zvýšení stávajícího odběru elektrické energie a předmětnými stavebními pracemi v zájmovém prostoru nebude dotčeno stávající zařízení ČEZ Distribuce, je možno použít toto vyjádření jako stanovisko ČEZ Distribuce k územnímu, případně stavebnímu řízení stavby.

-SMP Ostrava a.s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava vyjádření ze dne 31.5.2007:
Podmínky k provádění prací při dotčení bezpečnostního a ochranného pásma plynárenského zařízení – (NTL, STL, VTL plynovodů regulačních stanic a zařízení PKO):

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení v naší správě je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.  
1.Stavebník, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si před zahájením prací musí objednat u SMP, a.s. přesné vytýčení podzemních plynárenských zařízení. Provede toto na základě písemné, telefonické, faxové objednávky podané 7 prac. Dnů předem na našem reg. Centru v Karviné, tel: 595142106, fax: 595142090. Na místě vytýčení předložte situační plán s přehlednou situací. Při žádosti o vytýčení uvádějte číslo jednací tohoto vyjádření.

2.Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů a zařízení provozované SMP a. s. Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům SMP, a.s. termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.

3.Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostím pásmu plynárenských zařízení, viz zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění, nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení.

4.Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození. V případě provádění prací bezvýkopovou technilogií (mikrotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce SMP, a.s. a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky t tomuto vyjádření. Místa křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na povedení obsypů, podsypům umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace. A to místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou prokazatelně (např. zápis do SD) zkontrolována pracovníkem SMP, a.s.

5.Místa křížení a souběhu ostatních zařízení (vedení technického vybavení jak např. elektrická silová vedení, sdělovací vedení, vodovodní potrubí, kanalizace, tepelná vedení, stoky,)

- s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN 736005

b) s vysokotlakými (VTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN EN 1594 a    TPG 702 04 – čl. 20.

6.V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu, i mimo něj, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost  provozu (viz zákon č. 458/2000 Sb.). Ochranné pásmo dle § 68 odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb. činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m na obě strany od půdorysu potrubí, u ostatních plynovodů 4 m na obě strany od jeho půdorysu, u technologických objektů 4 m na všechny strany od jeho půdorysu, kabely nn a kabely stanic katodové ochrany 1 m na obě strany a anodové uzemnění stanic katodové ochrany 40 m všemi směry.Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Je zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu o šířce 2 na obě strany od osy plynovodu. Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění takto: - u regulačních stanic vysokotlakých        10 m

- vysokotlakých plynovodů do DN 100     15 m

do DN 250     20 m

nad DN 250    40 m

V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů uzemňovací anody SKAO (anodové uzemnění) v délce: - v zastavěných oblastech 100 m, - mimo zastavěné oblasti 150m.

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodů lze pouze po předchozím písemném souhlasu SMP a.s., úseku správy plyn. Majetku, ve kterém budou určeny podmínky, za kterých může být stavba v bezpečném pásmu umístěna.

Nejmenší vzdálenosti budov, které lze stavět v bezpečnostním pásmu VTL plynovodů (v návaznosti na TPG 702 04): do DN 100 je 10 m, od DN 101 – do DN 499 je 15 m, od DN 500 a více je 20 m. Pro objekty zařízení staveniště platí, že mohou být zřízeny ve vzdálenosti min. 10 m od trasy VTL plynovodů. Stavební buňky musí být postaveny na blocích. Nejmenší vzdálenosti budov s NTL a STL plynovody (v návaznosti na TPG 70201), je 4 m, kterou je možno zkrátit na 1 m se souhlasem provozovatele a za splnění určených technických podmínek. Nejmenší vzdálenosti budov s regulačními stanicemi (v návaznosti na TPG 605 02) –VTL –RS je 10m, STL RS je 4 m.

7.Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádřen SMP, a.s.

8.Vzdálenost stožárů – min. 3 m od oplocení VTL RS a min. 5 m od budovy STL RS. Stožáry min. 5 m od stanice SKAO. 4 m od kabelů SKAO a 20 m od uzemňovací anody. Uzemnění na opačnou stranu min. 10 m od zařízení SKAO. Vzdálenost zemniče uzemnění stožáru je min. 10 m od plynovodu. Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena oranžovo-černými sloupky, plynovod je uložen v hloubce cca 1m a má aktivní protikorozní ochranu.

9.Při vlastní stavbě musí zůstat pruh min. 3 m na obě strany od stěny plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění těžkých vozidel a mechanizmů.

10.Zemní práce:

U VTL plynárenských  zařízení může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 3 m od půdorysné plochy potrubí. Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. U NTL a STL plynárenských zařízení může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 1 m od půdorysné plochy potrubí. Ve vzdálenosti do 1 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanizmů, lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit a to u VTL a plynárenských zařízení na 1,5 m od půdorysné plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5 m od půdorysné plochy potrubí. Pro rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysné plochy plynovodu nesmí být použity žádné těžké mechanizmy (bourací kladiva,). V případě nutnosti rozrušení povrchů, jako asfalt, beton, atp., lze mechanizmy použít však po předchozím zjištění hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen tak, aby zůstalo minimální krytí plynovodu 30 cm. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050 a při zemních pracích musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb. Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případné poškození plynárenského zařízen, a to i bez výronu nebo přerušen dodávky plynu na telefon 1239.

11. Další podmínky: požadujeme předložení PD ve vztahu s plyn. Zařízením se zapracováním podmínek tohoto vyjádření. V případě, že v technické zprávě nebude uvedeno číslo jednací námi vydaného vyjádření, bude tato dokumentaci vrácena k doplnění tohoto údaje zpět. bez vajádření.

12. Informace o uložení podzemních plyn. Zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani jakýmkoli způsobem šířeny a využívány.

13. Nebudou-li dodrženy podmínky osazené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné

v ochranném pásmu plynárenského zařízen posuzovány podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000

Sb., jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb

v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.

v platném znění.

14. Veškeré svářečské práce na plynovém zařízení, které jsou provozované nebo v majetku

Severomoravské plynárenské smí provádět firma, která vlastní „CERTIFIKACI“.

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, vyjádření  ze dne 14.6.2007: podmínky k předložené dokumentaci: potrubí bude z materiálu HDPE 100 s vnějším ochranným pláštěm. potrubí bude min. SDR 17, případně SDR 11 (dle tlaku v potrubí). Na potrubí bude navíc uložen ještě dodatečný vytyčovací vodič. V případě, že bude prováděno odbočení pro domovní přípojky, požadujeme přípojku ukončit ve vodoměrné šachtě. Nebudou prováděny záslepkly. PD pro stavební řízení bude projednáno s pracovníky provozu vodovodních sítí Frýdek – Místek (Ing. Kundrát – vedoucí provozu vodovodních sítí Frýdek Místek, p. Kostka – vedoucí střediska vodovodních sítí Třinec).

Podmínky týkající se přípravy stavby – V rámci návrhu vodovodního řadu požadujeme respektování ochranného pásma dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění v šíři 1,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně. V ochranném pásmu vodovodního řdu nelze provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo provozování. Toto ochranné pásmo nutno projednat s vlastníky dotčených nemovitostí. V případě, že bude uvedený vodovod nabídnout k odprodeji, bude SMVaK Ostrava, a. s. vyžadovat doložení uvedeného projednání formou zřízení věcného břemene nebo uzavřením dohody o podmínkách zřízení stavba a jejího provozu.

- vodovodní řad požadujeme uložit pokud možno do veřejného prostranství. Tam kde dojde k dotčení ostatních inženýrských sítí požadujeme zachovat odstupovou vzdálenost min. 1,5 m od půdorysných okrajů potrubí na obě strany.

- pro zjištění polohy vodovodního řadu požadujeme umístit nad potrubí izolovaný měděný vodič min. průřezu 4 mm2. Vodič požadujeme vyvést volnou smyčkou do poklopů zákopových souprav u uzavíraných armatur. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie bílé barvy.

- další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k odsouhlasení.

- v rámci stavebního řízení předmětného díla provozně souvisejícího se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. je investor povinen zajistit budoucího provozovatele díla (osobu oprávněnou dle ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění). SmVaK Ostrava a.s. nabízí investorovi díla budoucí zajišťování provozování na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o provozování. Po uvedení vodního díla do trvalého provozu (udělení kolaudačního souhlasu) bude uzavřena smlouva o provozování vodního díla. V případě, že provozovatelem díla nebude SmVaK Ostrava a.s. požadujeme u místa napojení na zařízení SmVaK vybudovat vodoměrnou šachtu.

-Telefonica -O2,Czech Republik, a.s.,1. máje 3. Ostrava, ze dne 7.6.2007:

Při provádění stavebních zemních, nebo jiných prací je investor povinen  učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:

a)Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovené právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení telekomunikační sítě (dále PVSEK) a nadzemního vedení telekomunikační sítě (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození, nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodržet normu ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení

a zařízení před nebezpečnými  vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54.

b) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 b.5, příloha č. 3 kap. XII. Čl. 1.)

d) Pracovníky kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnost odchylky +- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

e)Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit společnosti Telefonica O 2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení v místech křížení je nutno zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006  Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3., č. a 5.).

h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací,dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných plocha (např. komunikací, parkovišť, vjezdu aj.). Nutno změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

m) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: OVA+NJ – 602438599, KIA+FM – 602764071, OPA+BR – 606877457 – 1. máje 3, 709 05 Ostrava – Mar. Hory.

n) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní čístlo 800 184 084 (pro Prahu volejte 241 400 500).

-ŘSD ČR, správa Ostrava, ze dne 4.10.2007:

Vodovodní řad končí v místě napojení sjezdu z doprovodné komunikace na místní komunikaci u restaurace Harcov (p.č. 3335). Napojení uvedeného sjezdu je součástí stavby „Silnice I/11 Hrádek průtah“. Z předložené situace DÚR nelze přesně vyčíst místo ukončení vodovodu. Vodovodní řad je nutné ukončit před úpravou sjezdu (stavební objekt 15-18-18). Se zahájením stavby „Silnice I/11 Hrádek průtah“ se počítá s srpnu roku 2008. Navržený vodovodní řad dále zasahuje do stavby „Silnice I/11 Jablunkov- obchvat“ a křižuje v současné době již budované objekty, které budou po dokončení průběžné předávány příslušným správcům a které je nutné respektovat:

SO 302 – dešťová kanalizace (budoucí správce: ŘSD ČR)

SO 303 – odvodnění mimoúrovňového křížení v Návsí (budoucí správce: ŘSD ČR)

SO 431 – veřejné osvětlení chodníků v Návsí (budoucí správce : Obec Návsí)

SO 461 – přeložka kabelu UPS (budoucí správce : Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)

Další stupeň projektové dokumentace je nutné zkoordinovat s oběmi stavbami.

České dráhy, a.s. SDC Ostrava, ze dne 28.5.2007: se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy souhlasíme za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Nutno požádat o samostatné vyjádření ČD Telematika a.s., servis kabelových sítí, Náměstí Adama Mickiewicze 67, 73581 Bohumín

2. Nutno respektovat vyjádření ČD, a.s. SDC ostrava SEE č.j. 7409/07-E222/213 ze dne 18. 5. 2007.

3. Vlastník stavby nebude v budoucnu požadovat z důvodu nepříznivých účinků železničního provozu na ČD, a.s. (případně jiném provozovateli dráhy) opatření proti těmto vlivům, a to si v případě potřeby vybuduje na vlastní náklady.

4. Nutno požádat Drážní úřad, sekce stavební, Nerudova 1, 772 58 Olomouc o vydání Souhlasu ke zřízení stavby ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., před vydáním rozhodnutí příslušným stavebním úřadem.

R o z h o d n u t í    o    n á m i t k á c h

Námitka paní Vítové a Mlynkové, které žádají o prodloužení vodovodního řádu k rodinnému domu p. Mitrengy a k rodinnému domu paní Ryziové se zamítá.

O d ů v o d n ě n í

Obecní úřad Návsí, stavební úřad, obdržel dne 12.09.2007 žádost Obce Návsí, 739 92 Návsí č.p. 327 (dále jen žadatel), o vydání rozhodnutí na umístění stavby  „Návsí - vodovod Harcov“  liniová stavba v Obci a katastrálním území Návsí.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dle § 87 odst.1 stavebního zákona dne 12.9.2007  účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a dále účastníkům řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou  a současně k projednání žádosti nařídil ústní jednání na den 18.10.2007 se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Návsí. Z tohoto jednání byl pořízen protokol. Při tomto jednání, byla do protokolu vznesena námitka paní Vítové a Mlynkové, které žádaly o prodloužení vodovodního řádu k rodinnému domku pana Mitrengy a rodinnému domu paní Ryziové. Stavební úřad Návsí tuto námitku zamítl, protože je vázán návrhem žadatele a nemůže sám o sobě rozšiřovat ani jinak určit návrh stavby.

Postavení účastníků řízení dle § 27 odst. 1. správního řádu má žadatel a dále podle § 27, odst.2, správního řádu vlastníci sousedních mezujících pozemků a staveb na nich.

Zároveň byla účastníkům řízení dána možnost podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, - veřejnou vyhláškou, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě určené dle   § 39 odst.1 správního řádu do tří pracovních dnů po dni ústního jednání. Této možnosti účastníci řízení nevyužili.

Návrh byl doložen těmito souhlasy, vyjádřeními, stanovisky a podklady:

- Soupis dotčených pozemku, dle katastru nemovitostí s uvedením vlastníků, včetně adres

Katastrální situace stavby na podkladě kopie katastrální mapy v M. 1:5000

- Přehledná situace stavby v M. 1:2000

- Projektová dokumentace – dokumentace objektů

- Vyj. KHS MSK, na Bělidle 7, Ostrava, č.j. 1067/07/Ko, ze dne 1. 6. 2007

- MěÚ Jablunkov, odbor ŽP, Dukelská 144, Jablunkov, ŽP-1127/07/Bo/Sk/Je, ze dne 7. 6. 2007

- MěÚ Jablunkov, odbor ŽP – ZPF, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, ŽP-1442/07/Bo, ze dne 4. 7. 2007

- MěÚ Jablunkov, odbor ŽP – LES, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, ŽP-1326/07/Je, ze dne 27. 6. 2007

- MěÚ Jablunkov, odbor ŽP – ZPF, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov,ŽP-1325/07/Bo, ze dne 28. 6. 2007

- Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava, č.j. 9558/923/2/831.06/2007, ze dne 26. 6. 2007

- MěÚ Jablunkov, odbor dopravy,Dukelská 144, Jablunkov, č.j. OD/VYJ-11/1674/07/Si, ze dne 4. 6. 2007

- Město Třinec, odbor správy majetku, Jablunkovská 160, Třinec, č.j. 27114/06/SMM/ŠO, ze dne 21. 5. 2007

- ČEZ Distribuce, a.s., Žižkova 139, Třinec, č.j. 1010782316, ze dne 28. 5. 2007

- ČEZnet, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, č.j. 1087/07/Ko, ze dne 5. 6. 2006

- SMPnet, a.s., Plynární 2748/6, Ostrava, č.j. 2585/a/2007, ze dne 19. 6. 2007

- SmP, a.s., Plynární 2748/6, Ostrava č.j. 2585/2007, ze dne 31. 5. 2007

- SmVaK, a.s., 28. října 169, Ostrava, č.j. 9773/V005365/P/2007/PR, ze dne 14. 6. 2007

- Zemědělská vodohospodářská správa, Libušina 8, Ostrava, č.j. 1087/07/Ko, ze dne 24. 5. 2007

- Telefónica O2 CZ, a.s., 1. máje 3, Ostrava, č.j. 97253/07/MFM/MMO, ze dne 7. 6. 2007

- Česká ubytovací a stavební správa, 1. máje 1, Olomouc, č.j. 1030/2007-5110, ze dne 5. 6. 2007

- UPC ČR, a.s., Závišova 5, Praha, č.j. Jur1454, ze dne 15. 5. 2007

- SELF servis, s. r. o., Pálavské nám. 11, Brno, č.j. 103/07/250, ze dne 21. 5. 2007

- Vegacom, a.s., Šenovská 30/434, Praha, č.j. 1067/07/Ko, ze dne 15. 6. 2007

- SITEL, s. r. o., Nad Elektrárnou 411, Praha, č.j. 1067/07/Ko,  ze dne 17. 5. 2007

- GTS Novera, Přemyslovská 2845/43, Praha, č.j. 1184/07, ze dne 24. 5. 2007

- TeliaSonera, K červenému dvoru 25a, Praha 3, č.j. 1087/07/Ko, ze dne 21. 5. 2007

- HZS MSK, Pavlíkova 2264, Frýdek Místek, č.j. 1311/07, ze dne 13. 6. 2007

- Lesy ČR, s.p., Nádražní 2811, Frýdek Místek, č.j. 1542/2007/951/93/731, ze dne 18. 5. 2007

- Kabelová Televize Třinec, nám. Svobody 526, Třinec, č.j. 1137/07, ze dne 16. 5. 2007

- ŘSD ČR, a.s., Mojimírovců 5, Ostrava, č.j. OZF/Pil/S3386/07, ze dne 4. 10. 2007

- Drážní úřad, sekce stavební, Nerudova 1, Olomouc, č.j. DU/S-2337-07/Vi, 1301/07, ze dne 21. 5. 2007, 13. 6. 2007

- České dráhy, a.s., správa dopravní cesty, Muglinovská 1038, č.j. 1067/07/Ko, Ostrava, ze dne 28. 5. 2007

- České dráhy, a.s., správa elektrotechniky a energetiky, Muglinovská 1038, Ostrava, č.j. 7409/07/, ze dne 18. 5. 2007

- Lesy ČR, s.p., Jablunkov 900, 739 91 Jablunkov, č.j. 500/2007/111/84/312.4, ze dne 11. 6. 2007

- ČD-telematika, a.s., Nám. Adama Mickiewicze 67, Bohumín, č.j. 1329/07, ze dne 5. 6. 2007

- Záznam z jednání, ze dne 7. 5. 2007

- Protokolem z ústního jednání, ze dne 18.10.2007

- Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pozemky liniové stavby.

Stanoviska a požadavky účastníků řízení a dotčených správních úřadů byla zkoordinována a jejich podmínky a požadavky byly zahrnuty do podmínek tohoto územního rozhodnutí.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům dotčených umístěním stavby jiné právo a doložil smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Přístup na pozemky dotčené umístěním stavby je po stávajících místních komunikacích.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85, odst.1 stavebního zákona přísluší žadateli, tj. Obci Návsí a dle § 85 odst.2 stavebního zákona vlastníkům pozemků a staveb na nich, které mají společnou hranici s pozemky navrhovanými pro umístění stavby. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Po posouzení záměru žadatele podle § 90 stavebního zákona bylo  zjištěno, že umístění stavby  „Návsí- vodovod Harcov“  liniová stavba v Obci a katastrálním území Návsí, je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací Obce Návsí, je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,  se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.  Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude započato s využitím území ke stanovenému účelu. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení žadatele, nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Vedoucí  stavebního  úřadu

Ing. Bronislav Brzuchański

Toto územní rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. (Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Návsí). Patnáctým dnem po vyvěšení se územní rozhodnutí považuje za doručené, bylo-li v této lhůtě zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obecní úřad Návsí
Vyvěšeno dne:                                                         Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obesní úřad Hrádek

Vyvěšeno dne:                                                         Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Výše uvedené úřady žádáme o potvrzení vyvěšení a sejmutí oznámení a vrácení zpět stavebnímu úřadu v Návsí.

Obdrží doporučeně s dodejkou:

účastníci řízení dle stavebního zákona § 85 odst.1, písm. a) a písm. b)

Žadatel: Obec Návsí, Návsí 327, 739 92

Obec Hrádek, Hrádek 352, 739 97

Účastníci řízení dle stavebního zákona § 85 odst. 2

Vlastníci pozemků nebo staveb dotčeni stavbou, osoby, které mají jiná věcná práva k dotčeným pozemkům, osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a staveb na nich a mohou být rozhodnutím přímo dotčeni – doručeno veřejnou vyhláškou (dle § 87 stavebního zákona)

Dotčené orgány:

Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí - voda, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí – ZPF, Dukelská 144,

KHS Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek Místek, Palackého 121, 738 01

HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek Místek, Pavlíkova 2264, 738 01

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 775 58 Olomouc

Dále obdrží:

Obecní úřad Návsí, 327, 739 92 s žádostí o vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Hrádek, 352, 739 97  s žádostí o vyvěšení na úřední desce